OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ładowarka kołowa czołowa przegubowa, rok produkcji 2022, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych , wykonawczych, ukrytych i prawnych.

Podzespoły takie jak skrzynia biegów, mosty, silnik muszą być wyprodukowane przez producenta maszyny.

Podwozie:

- masa operacyjna, bez wypełnienia łyżki, od 14 t do 15 t min.

Inne parametry maszyny:

- Wysokość sworznia głównego łyżki min. 3870 mm

- Wysokość wysypu przy kącie otwarcia łyżki 45° min.4300 mm

- Prześwit pod maszyną min. 380 mm

- Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennym wydatku min 150 l/min

Charakterystyka układu napędowego:

- Silnik 6 cylindrowy spełniający normę spalin STAGE V

- Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem z wtryskiem bezpośrednim Common Rail

- Moc silnika minimum 149 KM wg norm ISO 14396

- Chłodnica o szerokich lamelach (chłodnica przemysłowa)

- Wentylator chłodnicy z funkcja automatycznej zmiany kierunku obrotu

- Napęd na 4 koła

- Wzmocnione proporcjonalnie mosty napędowe

- Opony o rozmiarze 20,5 R25 L5

Kabina:

- Spełniająca normę ISO 3471, wyposażona w ochronną konstrukcję ROPS

- Układ filtrujący powietrze dodatkowo wyposażony w filtr wstępny typu cyklon

- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

- Sterowanie ramieniem roboczym ładowarki za pomocą joystika lub dźwigienek

- Monitor kolorowy podłączony do kamery cofania

- Podłokietnik fotela kierowcy

- Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym

- Pasy bezpieczeństwa

- Tapicerka fotela winylowa lub materiałowa wykonana z łatwo czyszczących materiałów

- Radioodtwarzacz wraz z instalacją antenową oraz głośnikami, z możliwością odtwarzania plików mp3, oraz możliwością połączenia telefonu z systemem Bluetooth

- Kabina wyposażona w klimatyzację automatyczną

- Głośność na stanowisku operatora max. 70 dB

- Licznik motogodzin

- Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim

- Panoramiczne lusterka zewnętrzne,

- Komplet dywaników podłogowych

- Akustyczny sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego

Oświetlenie:

- Po dwa światła robocze wykonane w technologii LED z przodu i z tyłu maszyny

- Lampa ostrzegawcza na kabinie w kolorze pomarańczowym

- Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami, umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych

Wyposażenie dodatkowe:

- Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem 1 szt.

- Gaśnica 1 szt.

- Trójkąt ostrzegawczy 1 szt.

- Zestaw narzędzi (młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do kół) w skrzynce narzędziowej

- Układ automatycznego centralnego smarowania (smarownica służąca do nabijania smaru do układu centralnego smarowania)

- Urządzenie GPS, fabryczny system monitoringu maszyny, uwzględniający czas pracy, wydajność pracy oraz spalanie

- Kluczyk zapasowy

- Cyklonowy odpylacz powietrza

Osprzęt roboczy:

- Łyżka wysokiego wysypu do odpadów (gęstość 1 Mg/m³) o pojemności od 3 do 4 m³ z wymienną krawędzią tnącą, siłowniki wychyłu umieszczone na zewnątrz łyżki

- Lemiesz dwustronny, przykręcany wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie

- łyżka wyposażona w wagę z oprogramowaniem umożliwiającym ważenie różnych rodzajów odpadów.

- Szybkozłącze hydrauliczne.

Wymiary:

- Wysokość do 3,5 m

- Szerokość do 2,7 m

- Długość całkowita z łyżką opuszczoną do 10 m

Gwarancja:

Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji lub minimum 4000 MTG,                        w zależności od tego co nastąpi wcześniej,  oraz  zapewni w cenie maszyny kompletne  przeglądy (materiały eksploatacyjne, dojazd, robocizna) do minimum 4000 MTG. W okresie obowiązywania gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatną obsługę serwisową, przyjazd serwisu do maszyny, w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki.

Wymagane dokumenty dostarczone wraz z maszyną:

- Świadectwo zgodności CE

- Katalog części zamiennych

- Instrukcja obsługi ładowarki

- Karta gwarancyjna

Termin dostawy:

- Maksymalny termin dostawy do 31.03.2023 r.